## Slide 1: Fundamentos de Codificação de Áudio
Mini-Curso MC-A07 – 26 a 30 Janeiro de 2015
Paulo Esquef (CSC/LNCC)
www.lncc.br/~pesquef

## Slide 2: Roteiro
I. Fundamentos de Áudio
II. Compressão de Áudio
  Codificação e Compressão
  Compressão Sem Perdas
  Codificação Perceptiva de Áudio
    Representação Tempo-Freqüência
    Modelo Psicoacústico
    Alocação de Bits
  Avaliação de Qualidade de Áudio
III. Padrões em Codificação de Áudio

## Slide 3: Referências Principais
Introduction to Digital Audio Coding and Standards (Bosi/Goldberg), Kluwer, 2003.
Audio Signal Processing and Coding (Spanias/Painter/Atti), Wiley, 2007.

## Slide 4: I. Fundamentos de Áudio

## Slide 5: Definições e Conceitos
Áudio
  Som audível
Som
  Propagação de vibrações (compressão e expansão) em um meio elástico (sólido, líquido ou gasoso)
Audibilidade
  Propriedade de ser percebido pelo sistema auditivo

## Slide 6: Sistema Auditivo Humano
Periférico (externo, médio e interno

## Slide 7: Sistema Auditivo Periférico
Tímpano: Sente variação temporal de pressão
Cóclea: Freqüências → Padrões espaciais de vibração

## Slide 8: Sistema Auditivo Central
Nervo Auditivo (vestíbulo-coclear)
  Conexão da cóclea ao córtex cerebral auditivo
Córtex cerebral auditivo
  Interpretação dos estímulos na cóclea
  Segregação e/ou agrupamento de padrões
  Formação de conteúdo cognitivo de alto nível

## Slide 9: Audibilidade Sonora
Depende de inúmeros fatores
Faixa de Freqüência
|
|
|
Hz
20
20000
0
Infra
Som
Ultra
Som
Som
Audível
Mais detalhes em “Modelos Psicoacústicos”

## Slide 10: História: Tecnologia de Gravações de Som
Padronização
Massificação
Fidelidade Sonora (Objetiva e Subjetiva)
Fonógrafo de Edison
1877
1898
1925
1931
1948
1958
1962
1979
1982
1991
1894
2001
Gramofone (Discos)
Gravação em Fio (conceito)
Grav. Elétricas e Mag. (Fita)
Estereofonia (Conceito)
LP, 45 RPM
Padrão Estereofônico
Fita Cassette
WalkMan
Padrão CD
MP3
iPod
Era Acústica
Era Elétrica
Era Digital
1976
Dolby Surround (Cinema)
Dolby Surround (Home)
1992
Dolby Digital Surround (5.1)

## Slide 11: Áudio Analógico
Ondas
Sonoras
Sensor de
Pressão
Sinal
de Áudio
Pré-Amplificação
Armazenamento
Modificação
Amplificação
(Meios Analógicos)
0
1
2
3
1
-1
0
Tempo (ms)
Tensão (mV)
Sinal
de Áudio
Transdução
Eletro-acústica
Alto-Falante

## Slide 12: Áudio Digital
Mic
Pré-Amplificação
Conversão
Analógico
Digital
x[n]
Processamento
Codificação
Armazenagem
Transmissão
x(t)
yt[n]
Conversão Digital
Analógico
y(t)
Amplificação
Modificação
Tempo →
Tempo →
Tempo →
Tempo →
Amplitude
Amplitude
Amplitude
Amplitude
Recepção
Decodificação
yr[n]

## Slide 13: Vantagens do Domínio Digital
Flexibilidade de Processamento
  Ex. Esquemas sofisticados de codificação e compressão
Repetibilidade
Armazenamento mais durável
Acessibilidade
Maior controle sobre o binômio
Qualidade vs Quantidade

## Slide 14: Representação Freqüencial
Sinal de Áudio
no TEMPO
0
1
2
3
A
- A
0
Tempo (ms)
Amplitude
. . .
. . .
T
Freqüencia (Hz)
Magnitude
1/T
- 1/T
A
A
Representação
na FREQÜÊNCIA
(Espectro)
x(t) = A cos(2fot)
fo = 1000 Hz
Transformada
de FOURIER

## Slide 15: Componentes do Áudio
Ressonâncias “Determinísticas”
  Somatório de senóides com amplitudes e freqüências VARIANTES no tempo
  Ex. sons tonais, vozeados
Parcelas impulsivas
  Ocorrências de curta duração e alta amplitude. Ex. estalidos
Parcelas estocásticas
  Ruído de banda-larga, sons não-vozeados

## Slide 16: Áudio e Estacionariedade
Áudio é NÃO-ESTACIONÁRIO
Aceitação de Estacionariedade
  Trechos de curta duração: até 20 ms
Análise Tempo-Freqüência
  Requer a segmentação do sinal em trechos de curta-duração
  Obtenção do espectro de cada trecho
  Espectrograma

## Slide 17: Fala e Áudio
Fala: comunicação verbal
  Aplicações: telefonia, telepresença, rádio, etc
  Canal de voz: 4 kHz
  Banda larga: 8 kHz
  Banda super/ultralarga: 16 kHz ou mais
Áudio: entretenimento
  Aplicações: sistemas de alta-fidelidade, dispositivos móveis, cinema, TV, rádio, etc
  Faixa audível: 20 kHz ou mais

## Slide 18: Fala e Áudio
Qualidade vs Banda
  Inteligibilidade ou fidelidade?
  Exemplos: Fala e Áudio
Banda | 44,1kHz | 8 kHz | 4 kHz
Fala |  |  | 
Áudio |  |  | 

## Slide 19: Digitalização de Áudio

## Slide 20: Digitalização de Áudio
Sinal Unidimensional
Discretização do domínio (tempo)
  Amostragem
Discretização da imagem (amplitude)
  Quantização escalar
Teorema da Amostragem
  Critério para amostragem garantindo-se preservação de informação

## Slide 21: Amostragem
Sinal real contínuo
  Com largura de banda limitada a
Amostragem:
  , com inteiro
  é o período de amostragem
  é a freqüência de amostragem

## Slide 22: Efeito da Amostragem
Replicar o espectro em múltiplos inteiros de

## Slide 23: Teorema da Amostragem
Critério de Nyquist para tal que se possa recuperar a partir de
Desrespeito ao Critério de Nyquist
  Aliasing

## Slide 24: Aliasing (de alius = outro)
Graficamente
sobreposição das réplicas

## Slide 25: Amostragem sem Aliasing
Pré-Filtragem Passa-Baixas

## Slide 26: Aliasing: Exemplos
Voz (freqs. proeminentes até 13 kHz) + varredura senoidal de 10 a 20 kHz
  Amostrado com fs = 44,1 kHz
    Sem Aliasing
  Amostrado com fs = 16 kHz
    Sem filtro Anti-Aliasing
    Perda dos agudos e presença de componentes espúrias
  Amostrado com fs = 16 kHz
    Com filtro anti-aliasing (passa-baixas de 7 kHz de banda)
    Perda dos agudos e ausência de componentes espurias

## Slide 27: Aliasing: Varredura Senoidal
f
0
1fs
2fs
-1fs
-2fs
|X(f)|
|
|
|
|
|
|
|
|
½fs
- ½fs
|
f
...
...
0
1fs
2fs
-1fs
-2fs
...
...
|Xd(f)|
|
|
|
|
|
|
|
|
½fs
- ½fs
|

## Slide 28: Quantização Escalar
Representação inexata das amostras em forma numérica (digital)
  Perda Irreversível
PCM - Pulse Code Modulation @ B bits (dígitos binários)
Ex. CD
  PCM @ 16 bits (representando de – 32768 a 32767)
  Faixa dinâmica = 20log10 (215/20)  90 dB
  Razão Sinal-Ruído: SNR = 20log10 (215/2-1)  96 dB
Quantização Uniforme  Não-Uniforme

## Slide 29: Quantização Uniforme
Ponto fixo
  SNR proporcional ao nível do sinal
  Mid-tread: 2B – 1 níveis, com zero
  Mid-rise: 2B níveis, sem zero

## Slide 30: Efeito da Quantização
Sinal Analógico  Digital

## Slide 31: Quantização Não-Uniforme
Motivação
  Percepção auditiva humana é comprimida
    Alta precisão (níveis reduzidos)
    Baixa precisão (níveis elevados)
Procedimento Simples
  COMPANSÃO (mapeamento não-linear) de Amplitude seguido de Quantização Uniforme

## Slide 32: Ilustração
Compansão + Quantização Uniforme
Entrada
Saída
1
1/2
1/4
1/8

## Slide 33: Quantização Não-Uniforme
Representação em Ponto Flutuante (Binário)
  Mantissa  2Escala
  Aproveitamento eficiente dos bits
    Divisão do número de bits disponíveis entre mantissa e escala
  SNR aprox. invariante ao nível do sinal
  Total de bits disponível divido entre mantissa e escala
    Ex.: FP35  3 bits para escala e 5 para mantissa

## Slide 34: Ponto Fixo x Flutuante
  MT: midtread bits;
  FP: Floating-Point bits de escala e bits de mantissa
Nível de Entrada (dB)
SNR

## Slide 35: Quantização: Efeito Sonoro
Sinal Original (PCM 16 bits) |  | 
Versões Re-Quantizadas | MT8 | 
 | MR8 | 
 | FP53 | 

## Slide 36: II – Compressão de Áudio

## Slide 37: Compressão e Codificação
Motivação
  Taxa em bps (bits por segundo) de um CD de Áudio = 1,4112 Mbps
O que é codificação?
  Aplicações: compressão, criptografia
  Contexto: armazenamento, transmissão
  Pode resultar em expansão (acidentalmente, propositalmente)?
Tipos de Compressão
  Com e Sem Perdas

## Slide 38: Exemplo
FORMATO (TIPO) | TAMANHO (KB) | 
WAV | 633 | 
ZIP | 536 | 
APE | 375 | 
MP3 @ 320 kbps | 179 | 
Tipo de codificação x tipo de informação
  ZIP ou APE de WAV?
  Fala é áudio?

## Slide 39: Compressão SEM PERDAS
Invertível
Baseia-se na eliminação de redundâncias (texto? áudio?)
Estado da arte: compressão 3:1
  Ex. de Padrão: MPEG-4 ALS (Audio Lossless Coding)
  Outros exemplos: Monkey’s Audio (APE), Free Lossless Audio Coder (FLAC)
    Gratuitos

## Slide 40: Codificação por Entropia
Entropia de um conjunto de símbolos com probabilidades de ocorrência
  É o menor número médio possível de bits por símbolo que um código precisa gastar para representá-los
Idéia:
  Símbolos mais prováveis ganham menos bits, e vice-versa
  Quanto mais próximas forem as , maior a entropia e menor o ganho de codificação possível

## Slide 41: Codificação de Huffman
Procedimento (Árvore Binária)
  Agrupar os 2 símbolos menos prováveis;
  Agrupar o resultado com o símbolo menos provável dos restantes;
  Continuar o procedimento até haver só símbolo.
  Ler a árvore reversamente, atribuindo-se LSBs (bits menos significativos) diferentes a ramos opostos.

## Slide 42: Exemplo: Cod. de Huffman
  No Ex.: A taxa é reduzida de 2 bits/símbolo para 1,75 bit/símbolo
Símbolo | Prob. | Código Comum | Código Huffman
A | 0,5 | 00 | 0
B | 0,25 | 01 | 10
C | 0,125 | 10 | 110
D | 0,125 | 11 | 111
D
C
0
0
0
1
1
1
B
A

## Slide 43: Predição Linear
Fato
  Em sinais de áudio, em geral, amostras próximas (no tempo) são correlacionadas
Conseqüência
  É possível predizer uma amostra no instante , com base em uma ponderação das amostras imediatamente anteriores
    são os ponderadores

## Slide 44: Ilustração: Predição Linear
n
n – 1
n – 2
n – 3
n – 4
n – 5
n – 6
xpred[n]: ordem-0
xpred[n]: ordem-1
xpred[n]: ordem-5
x[n] observado

## Slide 45: Erro de Predição
  Valores menores que as amostras do sinal
  calculados para erro de predição mínimo
n
xpred[n]: ordem-0
xpred[n]: ordem-1
x[n] observado
e0[n]
e1[n]
e5[n]
xpred[n]: ordem-5

## Slide 46: Predição e Codificação
Poucos coeficientes representam bem um bloco de amostras
  Ordens típicas para 20 ms de sinal (tempo máximo de estacionariedade)
    Áudio
    Fala
LPC (Linear Prediction Coding)
  é representado por além de

## Slide 47: Exemplo 1/2
Sinal de fala @ 7 bits
Ordem do preditor:

## Slide 48: Exemplo 2/2
Histogramas dos valores de

## Slide 49: LPC e Codificação por Entropia
Processamento por blocos (20 ms)
Obter e
Codificar por Entropia
  concentra valores com probabilidade alta perto de zero. Logo, sua codificação Huffman requer menos bits/símbolo.
Quantizar os coeficientes também
  Erro de quantização de embutido no erro de predição
  Compromisso: ordem x faixa dinâmica do erro de predição

## Slide 50: Codificação Perceptiva de Áudio
COM PERDAS

## Slide 51: Compressão com Perdas
Meta
  Transparência = parecer igual
Codificação Perceptiva
  Não representar o que não seria percebido
Estado da arte: compressão 10:1
Ex. de Padrão: MPEG Audio Layer III (MP3)
Outros Codificadores
  Ogg Vorbis (OGG) (gratuito e aberto)
  Windows Media Audio (WMA)

## Slide 52: Codificação Psicoacústica
Base
  Percepção humana do som permite descartar informação desnecessária
Psicoacústica
  Ciência que estuda a relação entre os estímulos acústicos e as sensações auditivas
  Sua ênfase não é a propagação do som ou a biologia da audição: estuda os EFEITOS produzidos pelos fenômenos

## Slide 53: Codificador Perceptivo Genérico 1/2
Diagrama de Blocos
  Meta: Compreender o funcionamento dos blocos
Mapeamento
Tempo- Freqüência
Alocação
de Bits e Codificação
Formatação
da Seqüência
de Bits
Modelo
Psicoacústico
Áudio
PCM
Dados
Ancilares
Seqüência
Codificada

## Slide 54: Codificador Perceptivo Genérico 2/2
Estágios de Processamento
  O sinal em PCM é dividido em segmentos de curta duração.
  Cada segmento é representado na freqüência.
  É no domínio da freqüência que se dá a quantização.
  O modelo psicoacústico indica a intensidade mínima para percepção de cada freqüência.
  A alocação de bits se faz de forma a manter imperceptível o erro de quantização.
  A seqüência de dados codificada (mais dados ancilares) é empacotada num frame de formato padrão.

## Slide 55: Decodificador Perceptivo Genérico 1/2
Desempacota-mento da Seqüência
de Bits
Reconstrução das
Amostras na Freqüência
Remapeamento para o Tempo
Seqüência
Codificada
Dados
Ancilares
Áudio
PCM
Decodificado
Dados das Sub-bandas
Quantizados e
Fatores de Escala
Dados das
Sub-bandas
Reconstruídos
Sistema DUAL do Codificador Perceptivo
(Sem Modelo Psicoacústico)

## Slide 56: Decodificador Perceptivo Genérico 2/2
Estágios de Operação
  Os frames recebidos são desempacotados e os dados ancilares extraídos.
  Os dados são de-quantizados, levando à sua representação na freqüência.
  Os dados são reconvertidos ao tempo, gerando sua versão decodificada em PCM.

## Slide 57: Representação em Tempo-Freqüência (TF)
Mapeamento
Tempo- Freqüência
Alocação
de Bits e Codificação
Formatação
da Seqüência
de Bits
Modelo
Psicoacústico
Áudio
PCM
Dados
Ancilares
Seqüência
Codificada

## Slide 58: Espectro de Áudio
Representação mais compacta que a temporal
Variante no Tempo
A percepção auditiva é relacionada com componentes espectrais salientes
Fenômenos psicoacústicos são caracterizados principalmente no espectro

## Slide 59: Transformação TF
Tipos Principais
  Transformada por Blocos
    Segmentação Temporal (N amostras)
    Obtenção do espectro de cada bloco
    STFT – Short-Time Fourier Transform
    MDCT – Modified Discrete Cosine Transform
  Banco de Filtros
    Decomposição do sinal em um conjunto de sinais no tempo, cada um contendo uma faixa seletiva de freqüência (sub-banda)
    Decimação
    Segmentação em blocos nas sub-bandas

## Slide 60: STFT 1/3
Esquema de Decomposição

## Slide 61: STFT 2/3
Transformada: DFT de Tamanho
  DFT: Discrete Fourier Transform
  DFT: Um período do espectro (contínuo na freqüência) é uniformemente subdivido em intervalos de tamanho
Cada amostras no tempo originam N raias na freqüência:
É possível acompanhar a evolução da intensidade de cada raia no tempo

## Slide 62: STFT 3/3
0
|Ys[k,1]|
k
Freqüência
(índice)
0
|Ys[k,2]|
k
Freqüência
(índice)
0
|Ys[k,3]|
k
Freqüência
(índice)
0
|Ys[k,4]|
k
Freqüência
(índice)
n
y(n)
Bloco 1
N > L amostras
Bloco 2
Bloco 4
Bloco 3
DFTN
ESPECTROS
dos Blocos

## Slide 63: Processamento por Blocos
Segmentação temporal com sobreposição entre blocos
  Sobreposição de 50% significa dobrar a quantidade de dados após a transformação TF
Uso de janelas de suavização
  Hanning; Hamming; Barlett, etc.
  Afeta o aspecto dos espectros resultantes
  Esquema “Soma a Um”

## Slide 64: Segmentação Temporal e Pré-Eco

## Slide 65: Processamento por Blocos
Segmentação temporal com sobreposição entre blocos
  Sobreposição de 50% significa dobrar a quantidade de dados após a transformação TF
Uso de janelas de suavização
  Hanning; Hamming; Barlett, etc.
  Afeta o aspecto dos espectros resultantes
  Esquema “Soma a Um”

## Slide 66: MDCT – Transformada de Cossenos Discreta Modificada
Definição
Transforma 2N números reais x[0], x[1],..., x[2N – 1] no tempo em N números reais X[0], X[1],..., X[N – 1] na freqüência

## Slide 67: IMDCT – MDCT Inversa
Definição
N números reais X[0], X[1],..., X[N – 1] na freqüência reconvertidos em 2N números reais x'[0], x'[1],..., x'[2N – 1] no tempo
  Evita dobrar o número de amostras, mas não é invertível: x’[n] ≠ x[n]

## Slide 68: Esquema TDAC
Time-Domain Aliasing Cancellation
Janela
de Síntese
Janela
de Análise
Matrizes de Transformação
Bloco em Processamento
Transformada
Direta
Transformada
Inversa
i +1
i
i - 1
i - 2
0
0
0
0
i
i - 1
A ser
codificado

## Slide 69: Conceito de Filtragem Seletiva
Modificação no sinal em que o conteúdo:
  É preservado em uma faixa de interesse do espectro
  É rejeitado no resto do espectro
Filtros Seletivos Usuais
  Passa-Baixas
  Passa-Altas
  Passa-Faixa
  Rejeita-Faixa
fs/2
|
|S(f)|
Passa-Baixas
Passa-Altas
Rejeita Faixa
Passa Faixa
0

## Slide 70: Filtragem Seletiva
Exemplos
Lembrete: Redução de Banda
  Se a banda é reduzida por M, após a filtragem, pode-se também reduzir a taxa de amostragem por M: trabalhar com fs/M
fs/2
|
|S(f)|
Passa-Baixas
0
fs/2M
|
f’s/2 = f’s/2M
|
|Sd(f)|
0
M

## Slide 71: Banco de Filtros (Análise)
|X(f)|
f
Espectro e Sub-bandas Ideais
MN amostras
N amostras
Banco de Filtros (Análise)
Decimado de M = 4 Canais
Sinal de
Áudio
M
M
M
M
Q
Q
Q
Q
Quantização
N Amostras
Efeito

## Slide 72: Banco de Filtros (Síntese)
N amostras
Banco de Filtros (Síntese)
Decimado de M = 4 Canais
Sinal de
Áudio
M
M
M
M
|X(f)|
f
Espectro do Sinal
Reconstruído
Efeito

## Slide 73: Modelo Psicoacústico
Mapeamento
Tempo- Freqüência
Alocação
de Bits e Codificação
Formatação
da Seqüência
de Bits
Modelo
Psicoacústico
Áudio
PCM
Dados
Ancilares
Seqüência
Codificada

## Slide 74: Introdução: Modelo Psicoacústico
Função
  Descrever quanto se percebe do sinal a codificar
Objetivo
  Determinar quais parcelas do sinal podem ser descartadas, sem comprometer a transparência da codificação
Fenômenos principais
  Audibilidade
  Mascaramento
  Bandas críticas

## Slide 75: SPL – Nível de Pressão Sonora
Medida Física
Expressa em Decibéis (dB)
p = pressão sonora absoluta
I = intensidade sonora absoluta
p0 = 20 Pa = Limiar da audição humana a 2 kHz, correspondente a uma intensidade de I0 = 10 – 12 W/m2
dB

## Slide 76: Audibilidade
Sensibilidade variável do ouvido humano com a freqüência.
Curvas de igual audibilidade
  Sensação auditiva equivalente
  Referência: SPL a 1 kHz
Limiar de audibilidade
  SPL mínima para sinal numa dada freqüência ser detectado pelo ouvido humano

## Slide 77: Curvas de Igual Audibilidade
Freqüência
SPL Re 2 x 10-5 Pa
Limiar de Audição
em Silêncio
20 Hz
40 Hz
200 Hz
2 kHz
10 kHz
13 kHz
15 kHz

## Slide 78: Audição Humana: Freqüência
Limites médios para jovem com audição perfeita: 20 Hz a 20 kHz
  Instrumentos musicais ultrapassam ambos os limites
Limite inferior
  Percepção como tom contínuo
Limite superior
  Reduz-se com a idade

## Slide 79: Audibilidade: Fala e Música
SPL Re 2 x 10-5 Pa
Música
Voz
Limiar da Dor
Limiar da Audição
em Silêncio
Hz
Limiar do Risco de Dano

## Slide 80: Mascaramento
Capacidade de um som inibir a percepção de outro som de menor intensidade
Ocorre Conjuntamente
  No TEMPO
  Na FREQÜÊNCIA
Estudo em Separado
  Por conveniência didática

## Slide 81: Mascaramento Temporal
Um estímulo inibe a percepção de outros de menor intensidade, dele próximos no tempo
Decaimentos exponenciais no tempo
Pós-Mascaramento
Pré-Mascaramento
Mascaramento
Simultâneo
Tempo
Intensidade (dB)
Mascarador
 20 ms
 150 ms
 200 ms

## Slide 82: Mascaramento Temporal: Exemplos Sonoros
Mascarador | Mascarado | Combinação
Pulso Forte | Pulso Fraco | 
10 ms
10 ms
113 ms
23 ms

## Slide 83: Mascaramento Freqüencial
Um estímulo inibe a percepção de outros, simultâneos, de menor intensidade, em freqüências próximas à sua
Efeito
  Elevação do limiar de audibilidade no entorno da freqüência do Mascarador

## Slide 84: Mascaramento Freqüencial
Mascarador
Limiar de
Mascaramento
Limiar de
Audibilidade
em Silêncio
Som Mascarado
Freqüência (Hz)
Nível de Pressão Sonora (dB)
Som Não- Mascarado

## Slide 85: Escala Bark 1/2
Heinrich Barkhausen – primeira medição subjetiva de intensidade sonora
Eberhard Zwicker, 1961 – proposta da escala Psicoacústica
  Graduação do espectro em Bandas Críticas (regiões de mascaramento constante).
  24 Bandas Críticas (1 Bark de Extensão).
  Há várias outras escalas, resultantes de diferentes processos de medida.

## Slide 86: Escala Bark 2/2
Conversão Hz  Bark
Freq.
em Hz
 Linear
 Log

## Slide 87: Mascaramento na Escala Bark
Estímulos: tons puros (senoidais)
Máscaras aproximadamente constantes ao longo da freqüência

## Slide 88: Modelo de Mascaramento
Na escala Bark

SPL dB
Bark
Inclinação 1
Inclinação 2 (Lm)
Nível do Mascarador : Lm
_
Lm
Varia com o tipo
de mascarador

## Slide 89: Composição do Mascaramento
In: Ponto (no tempo ou na freqüência) da curva de mascaramento devido a um mascarador n
Máscara Resultante
  Definição de Norma Vetorial || . ||p

## Slide 90: Mascaramento Resultante
Soma de componentes senoidais
SPL dB
Freqüência (Hz)
Masc.
Global
Sinal
Limiar
Audição
Masc.
Parcial

## Slide 91: Mascaramento e SMR
SPL dB
Freqüência (Hz)
Masc.
Global
Sinal
Limiar
Audição
SMR

## Slide 92: Mascaramento Freqüencial
Exemplo Sonoro
Mascarador | Mascarado | Combinação Soma
Tom Puro F = 500 Hz A = 0,5 | Tom Puro f = 523 Hz A = 0,02 | 
 | Tom Puro f = 785 Hz A = 0,02 | 

## Slide 93: Mascaramento Global
Freqüência (Hz)
Escala Log
 Tempo
SPL (dB)
Temporal + Freqüencial
  Superfície de Mascaramento para um Tom Harmônico
Tons
Mascaradores
...

## Slide 94: Alocação de Bits 1/2
SMR
SPL dB
Freqüência
Sinal a Codificar
Curva de
Marcaramento
Global
SNR
Ruído Inaudível
SNR
Ruído Audível

## Slide 95: Alocação de Bits 2/2
Idéia
  Deixar o ruído de quantização sob a máscara
Critério: SNR ≥ SMR
  SMR = Razão Sinal-Máscara
  SNR = Razão Sinal-Ruído

## Slide 96: Observações Finais
Estratégia de distribuição de bits entre as faixas de freqüência: “primeiro a quem mais precisa”
Qualidade variável  Taxa variável
Modelo depende da intensidade absoluta
Estágio Final (Após Alocação de Bits)
  Codificação sem perdas + informações adicionais → Empacotamento

## Slide 97: Avaliação de Qualidade de Áudio

## Slide 98: Introdução
Avaliação de Qualidade (AQ)
É desejável comparar o desempenho de diferentes codificadores
Indicadores de desempenho usuais
  Taxa de bits, complexidade, latência, robustez e qualidade do sinal gerado
  Medidas clássicas como SNR e THD (distorção harmônica total) são inadequadas
Abordagens para AQ
  Avaliação subjetiva via testes de audição
  Avaliação objetiva via sistemas automáticos

## Slide 99: Conceitos Fundamentais
Qualidade de um codec com perdas
  Diferença PERCEBIDA entre os sinais de entrada (original) e saída (decodificado)
Transparência
  Ouvinte treinado não percebe a diferença entre os sinais original e codificado
Fidelidade
  Acurácia e realismo (reprodução de áudio)
Inteligibilidade
  Entendimento da mensagem verbal

## Slide 100: Taxonomia AQ
Subjetiva
  Via testes formais de audição
Com Referência
  AQ Comparativa
Intrusiva
  AQ em sistemas
  Interfere com a operação normal do sistema sob avaliação
Objetiva
  Via modelos computacionais
Sem Referência
  AQ Absoluta
Não-Intrusiva
  AQ via inferência de indicadores de outros indicadores de desempenho do sistema

## Slide 101: AQ e Escopo
Metodologia para AQ dependente do escopo da aplicação
  Tipo de material
    Voz vs Áudio
  Banda de Freqüência (Voz)
    Estreita, Larga, Ultra-larga
  Tipo de Degradação
    Defeitos de codificação, de rede (transmissão), acústicos (ruído ambiental, reverberação)
  Intensidade da Degradação
    Defeitos sutis ou evidentes

## Slide 102: Métodos Subjetivos

## Slide 103: Testes Formais de Audição
Especificados por agências de padronização: ITU, ISO, EBU
Experimentos em condições controladas
  Características do recinto de audição
    Nível de ruído e reverberação
  Equipamentos de reprodução sonora
  Experiência e número de participantes
  Escolha de estímulos críticos
  Duração das sessões de testes
Custosos, Laboriosos e Demorados

## Slide 104: Dificuldades
Difícil replicação (infra-estrutura e ouvintes)
Influência do grupo de ouvintes
  Questões culturais e/ou lingüísticas
  Entendimento do propósito do teste
  Contexto da aplicação
  Preferências pessoais
  Diferenças de acuidade auditiva, atenção, interesse
Projeto do experimento
  Isolar a interdependência de múltiplos fatores para verificar a hipótese formulada

## Slide 105: Recomendações Metodológicas
ITU-T P.800
  MOS: Mean Opinion Score
  Avaliação Absoluta ou Relativa: qualidade, defeito, esforço, etc.
  Escala de 5 pontos ↔ categorias (várias)
MOS | Qualidade | Defeito
5 | Excelente | Imperceptível
4 | Boa | Perceptível mas não incômodo
3 | Razoável | Levemente incômodo
2 | Pobre | Incômodo
1 | Ruim | Muito incômodo

## Slide 106: Recomendações Metodológicas
ITU-R BS.1116
  Escopo: Defeitos Sutis
  Avaliação Comparativa: defeito
    Ordem: REF → (SUT ou REF) → (REF ou SUT)
  Escala de 5 pontos ↔ categoria (defeito)
Defeito | Nota | (SDG) Diferença SUT – REF
Imperceptível | 5 | 0
Perceptível mas não incômodo | 4 | -1
Levemente incômodo | 3 | -2
Incômodo | 2 | -3
Muito incômodo | 1 | -4

## Slide 107: Escolha do Teste

## Slide 108: Análise de Dados
Agrupamentos
  Faixa etária, classe de estímulo, etc.
Testes Estatísticos
  Consistência de respostas dos ouvintes
  Detecção de erros acidentais
    Ex. Interpretação da escala
  Correlação de Resultados
  Significância estatística dos resultados (MOS)
    Média, Variância, Mediana, Quartis
  ANOVA (Análise de Variância)

## Slide 109: Exemplo ANOVA
Subjetive Difference Grades (SDG)
Coded – Ref
Mediana
Intervalo de
Confiança 95%

## Slide 110: Métodos Objetivos

## Slide 111: Motivação
Testes Subjetivos são:
  Confiáveis, se feitos devidamente
  Custosos e Demorados
  Suscetíveis a variabilidade
Sistemas de Comunicações
  Monitoração constante de qualidade
  Inviável recorrer a testes subjetivos

## Slide 112: Objetivo
Substituir o ouvinte na monitoração de qualidade
  Ferramenta de AQ = Preditor de MOS
  Uso operacional
Etapa de Projeto do AQ
  Resultados do AQ altamente correlacionados com o MOS medido
    Requer a condução de testes de audição
      Fase de projeto e de validação

## Slide 113: Abordagens
Construir um “ouvido biônico”
  Emprego de Modelos Psicoacústicos
  Operação no domínio digital
Métodos com Referência
  Comparação de representações internas (produzidas no ouvido interno)
  Mais sensíveis e confiáveis
Métodos sem Referência
  Mais frágeis
  Aplicáveis a degradações bem evidentes

## Slide 114: Métodos Com Referência
Duas Categorias
  CIR: Comparison of Internal Representations
  NSE: Noise Signal Evaluation
Modelo do Sistema Auditivo
Comparação das Representações Internas
+
Modelo Cognitivo
MOS
Predito
Modelo do Sistema Auditivo
Áudio Original
(Referência)
Áudio Sob-Teste
(Codec com Perdas)
Análise
Tempo-Freqüência
MOS
Predito
Análise
Tempo-Freqüência
Modelo do Psicoacústico
Erro
Comparação entre
Erro e Máscara Global
+
Modelo Cognitivo
Máscara Global
Áudio Original
(Referência)
Áudio Sob-Teste
(Codec com Perdas)

## Slide 115: Avaliadores Padronizados (ITU)
Família PESQ
  Perceptual Evaluation of Speech Quality
  AQ de sinais de voz
  Redes de telefonia e codecs de voz
  Com referência (end-to-end)
  ITU-T Recommendation P.862 (02/01)
    PESQ
    Banda estreita (4 kHz)
  ITU-T Recommendation P.862.2 (11/07)
    W-PESQ
    Banda larga (8 kHz)

## Slide 116: Avaliadores Padronizados (ITU)
PEAQ
  Perceptual Evaluation of Audio Quality
  ITU-R Recommendation BS. 1387 (2001)
  AQ de sinais de Áudio (banda de 24 kHz)
  Com referência (end-to-end)
  Otimizado para codecs de áudio
    Defeitos sutis

## Slide 117: Codecs: (D)Efeitos Colaterais
Causas Principais
  Erros de quantização e descarte de informação
Defeitos mais evidentes
  Pré-eco
    Espalhamento no tempo do ruído de quantização + proc. em blocos
  Aspereza
    Transformações sem reconstrução perfeita
  Birdies
    Chaveamento (súbito, não-natural), entre blocos adjacentes, de componentes das bandas de freqüências mais altas
  Pós-eco (reverberação de voz)
    Causado pela baixa resolução temporal de codificadores de áudio
  Perda de altas freqüências
  Degradação de localização espacial de fontes sonoras

## Slide 118: Avaliação via PEAQ
Escala (SDG): – 4 (Ruim) a 0 (Trasp.)
Berimbau
Original | 96 kb/s | 192 kb/s
MP3 | (-3,397) | (-1,614)
OGG | (-1,440) | (-0,019)

## Slide 119: III. Padrões em Codificação de Áudio
Seleção

## Slide 120: Aplicações de Áudio Digital
Armazenamento, uso doméstico
  Laser Disc
  Compact Disc
  Digital Compact Cassette, Digital AudioTape
  Digital Versatile (Video) Disc
  iPod
Transporte
  Rádio digital
  TV digital
  Internet
Necessidade de padronização

## Slide 121: Criação do Grupo MPEG
ISO (International Organization for Standardization)
+
IEC (International Electrotechnical Commission)
⇓
MPEG (Moving Pictures Expert Group) – 1988

## Slide 122: Padrões MPEG
MPEG-1: ISO/IEC 11172, Áudio e Vídeo sincronizados a 1,5 Mbps, publicado em 1992
MPEG-2: ISO/IEC 13818, Áudio e Vídeo sincronizados a 10 Mbps, publicado em 1994
MPEG-3: Áudio e Vídeo a 40 Mbps, cancelado em 1993 (absorvido pelo MPEG-2)
MPEG-4: ISO/IEC 14496, Áudio e Vídeo incluindo taxas muito baixas e facilidades adicionais, publicado em 1998
Notas:
  Organizados em partes, Parte 3 = Áudio
    exceção: AAC do MPEG-2 = Parte 7
  Codificador é informativo, decodificador é padronizado
  MPEG-7: Descrição de conteúdo multimídia para ferramentas de busca
  MPEG-21: Infraestrutura para multimídia

## Slide 123: MPEG-1 Áudio - Características
Documentos gerados entre 1993 e 1998
Taxas de amostragem na entrada: 32, 44,1 e 48 kHz
Um ou dois canais:
  Mono e mono dual
  Estéreo e estéreo combinado (joint stereo)
∙ Organização em 3 camadas (layers):
  Complexidade (e portanto qualidade) crescente
  Compatibilidade das camadas superiores com as inferiores
  Taxas por canal de saída: 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160 (Layers I, II e III), 192 (Layers I e II) e 224 (Layer I) kbps
  Layer III usa reservatório de bits

## Slide 124: MPEG-1 Áudio – Aplicações
Camada I
  Philips DCC (Digital Compact Cassette), taxa de 384 kbps, descontinuado em 1996.
Camada II
  Padrão DAB (Digital Audio Broadcasting) de rádio digital, taxa de 256 kbps.
  Padrão DVB (Digital Video Broadcasting) de TV digital.
Camada III
  Formato MP3, que popularizou os downloads de música na internet.

## Slide 125: MPEG-2 Áudio
Extensão do MPEG-1 para taxas mais baixas e aplicações multicanal
Parte 3: LSF, (“2.5”,) Multicanal BC
  MP3 (Camada III);
  DAB, DVB (BC, Camada II)
Parte 7: AAC
Documentos gerados de 1996 a 2000

## Slide 126: MPEG-2 LSF
Low Sampling-Frequency
Motivado pelo crescimento de aplicações a taxas de dados reduzidas (ex. internet)
Meta: reduzir taxa de dados sem piorar qualidade
Taxas de amostragem na entrada:
  24, 22,05 e 16 kHz
Taxa de bits por canal de saída:
  Layer I: 32 a 128 kbps
  Layers II e III: 8 a 80 kbps

## Slide 127: “MPEG-2.5”
Criado pelo Fraunhofer Institute
Não constitui padrão
Adaptação da Camada III
Taxas de amostragem na entrada:
  12 kHz, 11,025 kHz, e 8 kHz
Camada III
  de 8 kHz (MPEG-2.5) a 48 kHz (MPEG-1)

## Slide 128: MP3
Camada III: Alta qualidade + ampla gama de taxas de amostragem
Indicada para aplicações de internet
MP3 usual = MPEG-1 Camada III + extensões MPEG-2 LSF e MPEG-2.5 + ...
Para qualidade similar à de CD:
  compressão 5:1
  2 canais a (128+128) kbps

## Slide 129: Áudio Multicanal
Representação espacial de áudio
Estéreo = 2, Multicanal = mais de 2 canais
Configuração típica = 5.1 canais:
  5 canais com largura de faixa completa (20 kHz)
  1 canal de baixas freqüências, abaixo de 200 Hz
    LFE, Low-Frequency Effects
  Formato CD (PCM) requereria 3,528 Mbps para 5 canais
Desafio para broadcast digital, internet e distribuição de música em formato eletrônico
Codificadores multicanal:
  minimizar taxa de dados sem sacrificar qualidade

## Slide 130: MPEG-2 Multicanal BC
Extensão multicanal do MPEG-1
Backwards Compatible (MPEG-1 o decodifica)
Taxa de amostragem:
  Canais principais: MPEG-1
  Canal LFE: 96x menor
Estratégia para compatibilidade:
  Matriciação:
    Codificam-se L2=L+xC+yLs e R2=R+xC+yRs; C,Ls e Rs (“ancilares”)
    Estéreo pronto; L e R do multicanal são calculados
Problemas:
  Restrição no projeto do codificador
  Desmascaramento do ruído de quantização

## Slide 131: MPEG-2 AAC (1/2)
Multicanal de melhor qualidade pelo abandono da compatibilidade com o MPEG-1
Ex-NBC (Non-Backwards Compatible)
Nome mais atrativo: AAC (Advanced Audio Coding)
Meta: transparência em 5 canais a 384 kbps totais
Padrão MPEG-2 Parte 7.
Admite:
  até 48 canais
  taxas de amostragem de entrada de 8 a 96 kHz
Núcleo de diversos perfis do MPEG-4 Parte 3

## Slide 132: MPEG-2 AAC (2/2)
Organizado em 3 perfis:
  Main Profile: Máxima qualidade e complexidade, decodifica o LC
  LC, Low-Complexity Profile: Alta qualidade com menor complexidade
  SSR, Scaleable Sampling-Rate: Mínima complexidade, inclui pré-processamento para controle de ganho
Aplicações:
  Internet, dispositivos portáteis (iPod + iTunes)
  TV digital (ISDB-T no Japão, ISDB-Tb no Brasil)
  Rádio digital (DAB+ – Digital Audio Broadcast, DRM – Digital Radio Mondial)

## Slide 133: Dolby AC-3
AC-3 = Audio Coder 3 – Dolby Digital
Originalmente multicanal (para cinema)
5.1 canais
Impulsionou o MPEG-2 AAC
Aplicações: ATSC HDTV, DVD-Video, DVB
Taxas de amostragem de 32, 44,1 e 48 kHz
Bitstream de 32 a 640 kbps
Diferenças principais para o MPEG-2 AAC:
  Codificação eficiente do expoente
  Facilidade: permite comprimir faixa dinâmica

## Slide 134: MPEG-4 (1/2)
Série de ferramentas usáveis na codificação
Aplicações: comunicação por e sem fio, streaming, digital broadcasting, multimídia de alta qualidade
Filosofia: media objects
Documentos gerados desde 2000
Features:
  Taxas baixíssimas (até 200 bps)
  Escalabilidade
  Efeitos especiais
  Manipulação de som
  Composição 3D
  Extensão de banda
  Codificação paramétrica de áudio

## Slide 135: MPEG-4 (2/2)
Áudio sintético – chegando a 200 bps
  TTS (Text-to-Speech)
  SA (Structured Audio) – para instrumentos musicais
Áudio natural
  Paramétrico (HVXC, Harmonic Vector Excitation Coding) – para fala, 2 a 16 kbps
  CELP, Code-Excited Linear Prediction – para fala, 4 a 24 kbps
  GA,General Audio – MPEG-2 AAC estendido, 6 a 300 kbps
  Escalável

## Slide 136: Áudio para TV Digital
Padrões de TV Digital:
  ATSC (Advanced Television Systems Comittee)
    padrão americano
    Dolby AC-3
  DVB (Digital Video Broadcasting)
    padrão europeu
    MPEG-2 Camada II, Dolby AC-3
  ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting)
    padrão japonês
    MPEG AAC
  ISDTV (International System for Digital Television), antes SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital)
    padrão brasileiro
    MPEG AAC

## Slide 137: Padrões de TV Digital no Mundo

## Slide 138: Obrigado