## Slide 1: Seminários Pós-LNCC 2012
  Processamento Digital de Sinais
  e suas Aplicações
  Paulo Esquef
  pesquef@lncc.br
  lps.lncc.br

## Slide 2: RESUMO DA APRESENTAÇÃO
Introdução
  Processamento Digital de Sinais (PDS)
  Motivação para P&D na área
Revisão de Aplicações de Interesse
  Filtragem e separação de fontes, sistemas inversos
  Análise de sinais (frequência e em tempo-frequência)
  Codificação/Compressão
  Reconhecimento de padrões
Remoção de Ruído Impulsivo
  Método com base em modelo auto-regressivo
Novas Tendências e Discussão

## Slide 3: Introdução

## Slide 4: Processamento Digital de Sinais
Mic
Pré-Amplificação
Conversão
Analógico
Digital
x[n]
Armazenagem &
Processamento
Digital
x(t)
y[n]
Conversão Digital
Analógico
y(t)
Amplificação
Modificação
Tempo →
Tempo →
Tempo →
Tempo →
Amplitude
Amplitude
Amplitude
Amplitude

## Slide 5: Motivações para P&D em PDS
Possibilidade de uso de plataformas computacionais
Suporte teórico na área de sistemas lineares e não-lineares
Maior poder de criação, modificação e/ou extração de informação de sinais
Uso transversal em diversas áreas do conhecimento
“Repetibilidade” de processamento
  Casos determinísticos e não-caóticos
P&D&I tanto em criação de novas ferramentas como no uso de técnicas existentes em novas aplicações

## Slide 6: Aplicações de PDS Filtragem

## Slide 7: Enquadramento em Sistemas Lineares
Sinais como funções e sistemas como operadores sobre funções (sequências)
O operador T pode variar com o tempo
x[n]
y[n]
T{•}

## Slide 8: Enquadramento em Sistemas Lineares
Caso linear mais geral: múltiplas entradas e múltiplas saídas (e realimentação)
Os operadores {A,B,C,D} podem variar com o tempo

## Slide 9: Exemplo Simples I: Filtragem
Sistema média-móvel (primeira ordem)
  Saída é a média aritmética das amostras atual e anterior da entrada: suavização do sinal de entrada

## Slide 10: Exemplo II: Geração Artificial de Eco
Eco: réplica atrasada e atenuada do próprio sinal
  Exemplo com  = 0,5 e amostragem com 48k amostras/1s
  N = 1200 (25 ms)
  N = 4800 (100 ms)
  N = 24000 (500ms)
Reverberação artificial
  Extensão do modelo acima com soma de várias réplicas com atrasos e atenuações diferentes

## Slide 11: Exemplo III: Separação de Fontes
Remoção de Interferência Periódica
  Com período conhecido N
  Teste: voz + interf. senoidal com período N = 15 amostras

## Slide 12: Separação de Fontes
Esquema geral
Objetivo: encontrar M (inversível) observando xi
  Conexões com problemas de estimação de parâmetros, inferência estatística e sistemas inversos
fonte 1
fonte 2
fonte n
ruído
Matriz de
Mistura
M
D?
Não-Observável
m  n sinais observáveis
Estatisticamente
Independentes
fonte n
fonte 1
fonte 2
x1
x2
xm

## Slide 13: Separação de Fontes
Base conceitual das soluções
  Teoria de probabilidades
  Teoria da informação
Ferramentas Típicas
  PCA – Principal Component Analysis
  ICA – Independent Component Analysis
  Requerem suposições idelizadoras (nem sempre realísticas)
Aplicações: segregação (análise) de fontes de gravações em multi-canais (multi-sensores)
  EEG, fMRI, Áudio, etc.

## Slide 14: Aplicações de PDS Análise de Sinais

## Slide 15: Algumas Visões de Análise de Sinais
Medidas de características e atributos de sinais
  média, variância (séries temporais ou espaciais)
  contagem em diversos domínios
    # de elementos não-nulos no domínio (medida de esparsidade)
    # de regiões conectadas com # pixels (área) maior que certo limiar
  frequência instantânea, centróide espectral (frequênciais)
  distribuição conjunta de energia em tempo-frequência
Expansão/Decomposição do sinal em termos de outras funções (usualmente mais simples)
  Série de Taylor (funções polinomiais)
  Série de Fourier (exponenciais complexas)
  Wavelets (funções mais genéricas)
  Decomposição Empírica de Modos (funções AM/FM)

## Slide 16: Análise de Sinais e Estacionariedade
Sinais de interesse são tipicamente não-estacionários
  Admitem modelo gerador variante no tempo
  Estatísticas variantes no tempo
Algumas expansões pressupõem estacionariedade do sinal
  Ex. Fourier, DCT
  Segmentação do sinal para “garantir” estacionariedade local
  Balanço entre localização no domínio original e transformado (frequencial)
Outras expansões podem ser efetuadas em sinais não-estacionários
  Wavelets, EMD

## Slide 17: Análise de Fourier in a Nutshell
P: Quais são as freq. de oscilação presentes?
R: Medir a similaridade entre sinal x[n] e uma exponencial complexa de freq. 
  Produto interno entre o sinal x[n] e [n] = ein
  x,* = F() é o chamado espectro de Fourier
  |F()| pode ser visto como um indicador do grau de similaridade entre as funções
  Lembrete: podemos escrever cos() = (ei + e–i)/2
  A avaliação de F() para todo  real permite saber quais são as frequências de oscilação presentes em x[n]

## Slide 18: Análise Tempo-Frequência (Fourier)
Segmentação do sinal em blocos de curta duração
Cálculo do espectro de Fourier para cada bloco
Organização desses espectros ao longo to tempo
  Espectrograma (módulos dos espectros)
Vantagem
  Permite observar a evolução do espectro no tempo
Desvantagem
  A segmentação no tempo impõe limites à resolução máxima admissível na frequência
    Princípio da incerteza

## Slide 19: Análise TF (Blocos)
Não-Paramétrica (via DFTN)
0
|Ys[k,1]|
k
Freqüência
(índice)
0
|Ys[k,2]|
k
Freqüência
(índice)
0
|Ys[k,3]|
k
Freqüência
(índice)
0
|Ys[k,4]|
k
Freqüência
(índice)
n
y(n)
Bloco m =1
L  N amostras
Bloco 2
Bloco 4
Bloco 3
DFTN
ESPECTROS
dos Blocos

## Slide 20: Exemplos de Espectrograma
Sinal de áudio

## Slide 21: Exemplos de Espectrograma
Sequência Biomolecular
Frequência (índice DFT60)
Localização relativa do nucleotídeo na seq. DNA
©Anastassiou 2000

## Slide 22: Segmentação Temporal e Incerteza TF

## Slide 23: Análise Espectral Paramétrica
Pressupõe-se um modelo gerador para sinal
  Para sinais ressonantes: modelos AR (auto-regressivos)
  Condição estacionária
  AR(p)
Os parâmetros ak do modelo são estimados por otimização (minimização do erro de modelagem)
As frequências de oscilação podem ser determinadas pelos parâmetros do modelo
Análise TF: Resultados melhores que DFT

## Slide 24: Aplicações de Análise de Sinais
Acústica e áudio
  Musical, vocal, ambientes, vibrações de estruturas
  Naval: “assinaturas” de embarcações
  Fauna: vocalizações de animais (pássaros, baleias)
Geociências
  Identificação de fenômenos oscilatórios em sistemas oceânicos, atmosféricos, climáticos, etc
  Análise de sinais sísmicos (conexões com exploração de petróleo)
Genômica e Bioinformática
  Análise TF de sequências bio-moleculares
Química e Física
  Espectrografia de massa e gases

## Slide 25: Aplicações de PDS Codificação e Compressão de Sinais

## Slide 26: Codificação e Compressão: Motivação
Transmissão e armazenamento de grandes massas de dados
Criptografia (segurança da informação)
Codificação não implica Compressão
Objetivo (Compressão)
  Encontrar uma representação compacta para a informação de interesse
Efeito Resultante (Compressão)
  Redução de no. de bits necessários para representar o sinal

## Slide 27: Tipos de Compressão
Sem Perdas
  Remoção de redundâncias na informação
  Teoria da Informação
    Símbolos mais prováveis representados com menos bits (vice-versa)
  Inversível
  ZIP, RAR, FLAC (áudio)
  Taxas moderadas de compressão
Com Perdas
  Remoção controlada de informação que não é percebida
  Requer conhecimento de sistemas sensoriais humanos
  Também envolve remoção de redundância na informação
  MP3, JPEG, MP4, WMV, H.264
  Taxas maiores de compressão

## Slide 28: Estratégia:Compressão com Perdas
Encontrar transformação (inversível) na qual o sinal de interesse tenha representação esparsa
  Maior parte da informação relevante compactada em poucos coeficientes de intensidade alta
  Coeficientes de intensidade baixa: redundância ou ruído
Descartar (zerar) os coeficientes de baixa intensidade
Codificação para alocação de bits (mais compressão)
Reconstruir (transformação inversa) o sinal com base na representação aproximada no domínio transformado

## Slide 29: Transformadas: Compressão com Perdas
Wavelets (DWT)
  Imagem e vídeo (naturais)
  Transientes bem representados no domínio transformado
Fourier, DCT, MDCT
  Áudio
Bases que definem as transformadas podem ser fixas ou adaptáveis aos dados
  Adaptação requer procedimentos de otimização (maior custo na codificação) mas tende a produzir taxas mais altas de compressão

## Slide 30: Exemplo: Compressão de Imagem
DWT
Seleção de
Coeficientes
IDWT
8%

## Slide 31: Uso de Codificação/Compressão
Transversal em diversas áreas técnico-científicas

## Slide 32: Aplicações de PDS Reconhecimento de Padrões

## Slide 33: Reconhecimento de Padrões e PDS
Pré-
Processamento
Classificador
de Padrões
Dados
Brutos
Representação
Compacta dos
Dados
Padrão N
Padrão 2
Padrão 1
PDS
Filtragem
Análise Tempo, Freq. e TF
Modelagem e Estimação de Parâmetros
Transformadas
etc.
Otimização
Supervisionada
Às Cegas
Heurística
Bio-Inspirada
Inferência Estatística

## Slide 34: PDS e Pré-Processamento
Fatores importantes para definição apropriada do pré-processamento e do classificador
  Conhecer a natureza do problema de classificação
    Inclusive saber do processo de aquisição de dados
  Tempo de processamento (aplicação em tempo-real ou offline)
  Custo computacional vs plataforma (cluster ou smartphone)
  Desempenho desejado
  Criticidade da aplicação
    Diagnóstico médico, uso militar, entretenimento

## Slide 35: Uso de Reconhecimento de Padrões
Transversal em diversas áreas técnico-científicas

## Slide 36: Aplicação Específica de PDS Supressão de Ruído Impulsivo em Áudio

## Slide 37: De-Clicking: Caracterização
Modelo Básico
  i(n) = 1 indica as amostras corrompidas
  Distúrbio Impulsivo (click, estalido)
    Curta duração: até 1 ms
    Amplitude, duração e localização temporal: variáveis aleatórias
    Baixo percentual de amostras corrompidas:  1%
Processamento em Dois Estágios
  Detecção de clicks (estimação n tal que i(n) = 1)
  Remoção de clicks (reconstrução do sinal)
Soluções
  Métodos com base em modelos Autorregressivos (AR)
    Sinais de áudio são predominantemente ressonantes
  Métodos Bayesianos, Redes Neuronais, Filtro de Kalman,...
Distúrbio
Original
Corrompido
)
(
)
(
)
(
)
(
n
d
n
i
n
x
n
y
+
=

## Slide 38: Modelagem AR: Fundamentos
Processo AR
Estimação de Parâmetros
  Minimização de E[e2(n)] em relação aos coeficientes ak
  Várias soluções: LS, Burg, método da auto-correlação, etc
Erro de Modelagem AR como Filtragem
Erro de modelagem
Amostra atual
Combinação linear de
amostras passadas

## Slide 39: Detecção de Clicks: Procedimento
Em em blocos de curta duração (20 a 40 ms)
Estimação do modelo AR: usa o sinal corrompido
Filtragem Inversa
Detecção via limiar
  Outliers na excitação ey(n) devem corresponder aos clicks
Filtragem Inversa

## Slide 40: Detecção de Clicks: Exemplo
Filtragem Inversa via Modelo AR de Ordem 10
Tg = 25
Tg = 5
Tg = 2
Tempo (ms)
|ey(n)|
y (n)

## Slide 41: Detecção de Clicks: Discussão
Principal parâmetro de ajuste: ganho do limiar g
Ordem do modelo AR
  Baixa e insuficiente para modelar o sinal de interesse
  Entre 10 e 40 (solução de engenharia)
  Maior ordem  maior espalhamento do click em ek(n)
  Onset do click mais bem localizado do que o offset
Segmentação em blocos: requer cuidado
  Soberposição entre blocos deve levar em conta a ordem do modelo e a duração máxima de um click
Filtragem Inversa
click de 1 amostra
resposta impulsiva
do filtro FIR inverso

## Slide 42: Remoção de Clicks: Reconstrução
Objetivo
  Estimar x(n) nas porções corrompidas do sinal
Abordagens
  Reconstrução por separação de sinais: x(n) de i(n)d(n)
    Requer modelos para o sinal e para o distúrbio
  Reconstrução total
    Descarte do x(n) original nas regiões corrompidas
    Requer modelo apenas para o sinal
Pressupostos (Reconstrução total)
  O estágio de detecção entrega estimativas confiáveis de:
    Modelo AR do sinal
    Localização dos clicks

## Slide 43: Remoção de Clicks
?
?
Síntese via
Modelo AR
Ilustração do Esquema Reconstrução Total
(via modelagem AR)
Modelo AR
(Estimação)
Existe expressão em forma-fechada para a síntese
(Interpolação LSAR)

## Slide 44: Remoção de Clicks: Reconstrução
Reconstrução conjunta de várias falhas dentro de um bloco
  Objetiva encontrar amostras para preencher as falhas, de modo que o erro de modelagem seja mínimo
  Existe solução analítica (no sentido LS) de reconstrução conjunta de várias falhas dentro de um bloco
  Satisfatória para falhas de curta duração (até 1 ms)
  Não requer modelagem AR de ordem suficiente para o sinal
    Falhas são de curta duração
Exemplo de restauração com AR(20)
  Corrompido
  De-clicked

## Slide 45: Discussão: Automatismo, IA, Etc em Restauração de Áudio
Automatismo
  Informação de interesse que soa como ruído
    Chicotadas e estalo de dedos (clicks)
    Escova em bateria (ruído de fundo)
Avaliação de Desempenho dos Métodos
  Predominantemente subjetiva
  Medidas objetivas possíveis em casos sintéticos
  Técnicas de aprendizado computacional e ouvido biônico?
Exploração do Conteúdo de Alto-Nível (via IA)
  Abordagem Conservadora
    Guia para escolha e calibração de métodos de restauração
  Abordagem Pioneira: Restauração por Re-síntese
    Contrução de um sinal totalmente novo a partir de informações obtidas via análise do sinal contaminado

## Slide 46: Exemplo: Restauração por Ressíntese
Análise de sinais para obtenção de conteúdo de alto-nível (P&D)
Projeto de sintetizadores sonoros realistas (P&D)
  Sons de instrumentos musicais, voz, canto, ambientação
Parâmetros de controle de sintetizadores sonoros obtidos da informação de alto-nível
Problema Interdisciplinar
  Física, acústica, psicoacústica, PDS, ciências cognitivas
Hoje: aplicável em cenários restritos (uma fonte polifônica)
  Exemplo comercial: Gould Gould/Zenph

## Slide 47: Tendências e Desafios para o Futuro

## Slide 48: Futuro
Processamento distribuído em grandes redes
  Paralelismo
Projeto de sistemas adaptativos inteligentes
Modelagem de Incertezas em sistemas complexos
Dilúvio de dados: como transformar em informação útil?
Conexões com outras áreas
  Sistemas bio-inspirados
  Mecânica Quântica e PDS
  Interplay entre Modelagem de Dados (PDS) e Modelagem Físico-fenomelógica

## Slide 49: Obrigado!